## Slide 1: Режимы работы электрических цепей

## Slide 2: В зависимости от соотношения сопротивления источника и нагрузки различают четыре режима электрической цепи:
1. Рабочие (от короткого замыкания до холостого хода) ––
•номинальный (Rн = Rнн, все параметры цепи соответствуют расчётным, т.е. номинальным );
•согласованный (Rн = Rвн, обеспечивает передачу максимальной мощности от источника к нагрузке при КПД 50 %).
2.Предельные ––
•холостого хода (Rн Rвн, разрыв электрической цепи, напряжение на выходных разъёмах равно ЭДС);
•короткого замыкания (Rн Rвн, характеризуется высоким значением силы тока, которая ограничена только внутренним сопротивлением источника, обычно является аварийным режимом).

## Slide 3: Номинальный режим
Режим электрической цепи при котором сопротивление нагрузки соответствует паспортному или расчётному.
Номинальный режим является основным рабочим режимом любой электрической цепи.
Номинальному режиму соответствует номинальные или расчётные значения напряжения (u = uн) и тока (i = iн).
Параметры номинального режима приводятся в паспорте устройства а также на паспортной табличке (шильдике), расположенном на корпусе устройства.

## Slide 4: Согласованный режим
режим электрической цепи, в котором сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника (Rн = Rвн)
Характерной особенностью является максимум передаваемой мощность от источника к нагрузке.
КПД =50%, очень маленький

## Slide 5: Режим холостого хода
режим электрической цепи, в котором сопротивление нагрузки значительно превышает внутренне сопротивление источника.
Говоря о режиме холостого хода, обычно, подразумевают работу без нагрузки, что, в случае электрических цепей, соответствует бесконечно большому сопротивлению или разрыву цепи.
Режиму холостого хода соответствует максимум напряжения (будет равно ЭДС: uхх = e) и равенство нулю тока (iхх = 0).

## Slide 6: Режим короткого замыкания
режим электрической цепи, в котором сопротивление нагрузки значительно ниже внутреннего сопротивления источника.
Говоря о режиме короткого замыкания, обычно, подразумевают аварийный режим вызванный разрушением изоляции или попаданием в цепь постороннего предмета.
Режиму короткого замыкания соответствует минимум напряжения (uкз = 0) и большое значение тока (фактически ток ограничен внутренним сопротивлением источника, iкз → ∞).

## Slide 7: Сводная таблица параметров основных режимов электрической цепи
Режим | Сопротивление | Напряжение | Сила тока
Номинальный | Rн = Rнн | uн = uнн | iн = iнн
Согласованный | Rн = Rвн | –– | ––
Холостого хода | Rн Rвн | uн = e | iн → 0
Короткого замыкания | Rн Rвн | uн → 0 | iн → ∞