## Slide 1: Активное сопротивление в цепи переменного тока

## Slide 2: В цепи переменного тока с активным сопротивлением ток и напряжение совпадают по фазе
Волновая диаграмма
Векторная диаграмма
I=U/R
P=I U
Потребители с чисто активным сопротивлением – лампы накаливания, обогреватели. В этих устройствах почти вся электроэнергия превращается в тепловую.
Notes: Задача

## Slide 3: Индуктивное сопротивление в цепи переменного тока

## Slide 4: Самоиндукция – ЭДС возникающая в проводнике при изменении тока в ней, называется электродвижущей силой самоиндукции.
ЭДС зависит от скорости изменения тока, размеров катушки, числа витков, конструкции катушки, магнитной проницаемости среды.
L- индуктивность
В катушке с ферромагнитным сердечником индуктивность будет переменной величиной, так как магнитная проницаемость изменяется в зависимости от напряженности магнитного поля.

## Slide 5: Если в катушке имеющей индуктивность протекает переменный ток, то в ней индуктируется ЭДС. Эта ЭДС препятствует прохождению тока. Такое действие ЭДС является индуктивным сопротивленим.
XL=ωL=2πfL

## Slide 6: В цепи переменного тока с чисто индуктивным сопротивлением ток отстает от напряжения по фазе на угол 90֯

## Slide 7: В цепи переменного тока с чисто индуктивным сопротивлением ток отстает от напряжения по фазе на угол 90֯

## Slide 8: В первую и третью четверть каждого периода энергия передается от генератора к катушке, а во вторую и четвертую четверть периода магнитное поле, создавая ЭДС самоиндукции в катушке, возвращает эту энергию генератору.
Если сопротивление энергоприемника чисто индуктивное то циркуляция энергии от генератора к индуктивности и обратно лишь сопровождается потерями энергии в проводах, никакой полезной работы получить в этой цепи не возможно.

## Slide 9: В реальности катушка всегда имеет активное сопротивление.
Любой электрический прибор включенный в цепь переменного тока обладает активным сопротивлением (им определяется нагрев) и индуктивным сопротивлением (образование переменного магнитного поля).
Обладают значительным индуктивным сопротивлением :
  Электромагниты
  Электродвигатели
  Трансформаторы.

## Slide 10: Емкостное сопротивление в цепи переменного тока

## Slide 11: В цепи с емкостью ток опережает напряжение по фазе на 90֯

## Slide 12: Если в цепи работает конденсатор, то сначала энергия источника расходуется на создание электрического поля между пластинами конденсатора при разряде, а затем возвращается обратно источнику при разряде.
Происходит перекачивание энергии от источника к конденсатору и обратно потребления электроэнергии на емкостной нагрузке не происходит.

## Slide 13: Любые токоведущие части, изолированные между собой имеют определенную емкость.
Поэтому при расчетах длинных воздушных и кабельных линий, где емкость между токоведущими частями имеет значительную величину, учитывается не только активное сопротивление токоведущих частей, но и емкостное сопротивление изоляции.