## Slide 1: ТЕМА: ФРИКЦИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ И ВАРИАТОРЫ.ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
900igr.net
ГБПОУ СПО Гусиноозёрский Энергетический Техникум

## Slide 2: «Зубчатые передачи»
Тип урока: Урок изучения новых знаний (ключевых компетенций) с первичной проверкой их понимания
Цели урока:
Задачи урока:
Структура урока:

## Slide 3
Развивать внимание и активизировать познавательную активность учащихся
Формирование практических навыков в расчётах основных параметров зубчатых колёс
Привлечение внимания и интереса к изучению таких предметов как техническая механика, инженерная графика
ЦЕЛЬ УРОКА

## Slide 4: ЗАДАЧИ УРОКА
Изучение устройства и принципа работы зубчатой передачи
Расчёт зубчатой передачи
Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи
Приобретение первого самостоятельного опыта в разработке моделей деталей и сборочных единиц.

## Slide 5: 1. Организационный момент. 2. Подготовка учащихся к работе на основном этапе урока. 3. Изучение нового материала. 4. Закрепление новых знаний, умений навыков 5. Подведение итогов урока: рефлексия деятельности 6. Инструктаж о домашнем задании
СТРУКТУРА УРОКА

## Slide 6: Зубчатая передача – это механизм, в состав которого входят зубчатые колёса. Назначение: передача вращательного движения между валами, преобразование вращательного движения в поступательное и наоборот

## Slide 7: Виды зубчатых передач
Если оси валов параллельны, то применяют цилиндрические зубчатые передачи

## Slide 8: ВИДЫ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ Если оси валов пересекаются, то используют КОНИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

## Slide 9: ВИДЫ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ если оси валов скрещиваются (обычно под прямым углом), то применяют червячные передачи

## Slide 10: Виды зубчатых передач
Реечная передача преобразовывает вращательное движение в поступательное

## Slide 11: ПАРАМЕТРЫ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС
m – модуль зацепления
Z – число зубьев

## Slide 12: Модуль – число, показывающее сколько мм диаметра делительной окружности приходится на один зуб зубчатого колеса. Зная модуль, можно выбрать соответствующий режущий инструмент для изготовления зубчатого колеса

## Slide 13: ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЁТОВ

## Slide 14: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
коническая передача в затворе плотины
в редукторах автомобилей

## Slide 15
Коробка передач транспортных средств
Часовой механизм

## Slide 16: Рассмотрим работу редуктора, который содержит зубчатые передачи

## Slide 17: Рассчитайте основные параметры зубчатого колеса по приведённым выше формулам, если известно: модуль зацепления m=3, число зубьев Z=50 и начертите эскиз колеса по образцу

## Slide 18: ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Если оси валов параллельны, то применяют
конические передачи
червячные передачи
цилиндрические

## Slide 21: К какому виду передач относится данное изображение?
Коническая передача
Винтовая передача
Червячная передача