## Slide 1: ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ санитарИИ

## Slide 2: Учебные вопросы
1. Основные понятия производственной санитарии.
2. Санитарные требования к объектам хозяйственной деятельности.
3. Санитарная характеристика физических вредных производственных факторов.
4. Санитарная характеристика химических вредных производственных факторов.
5. Санитарная характеристика биологических вредных производственных факторов.
6. Санитарная характеристика психофизиологических вредных производственных факторов.

## Slide 3: Производственная санитария
Производственная санитария ставит своей целью предупреждение вредного влияния производственных факторов на работающих и профилактику профессиональных заболеваний.
Она решает задачи по выявлению потенциальных вредностей и их источников, количественной и качественной оценке вредных производственных факторов, а также разработке мероприятий по снижению вредного влияния производственных факторов на работающих.

## Slide 4: Воздействие на работника вредных
физических
биологических
химических
психофизиологических
может привести к заболеванию, в том числе профессиональному, а также к снижению работоспособности и отрицательному влиянию на здоровье потомства.

## Slide 5: Профессиональные заболевания
заболевания, возникающие исключительно или преимущественно в результате воздействия на организм вредных производственных факторов.
Острое профессиональное заболевание
Хроническим профессиональным заболеванием

## Slide 6: Санитарные требования к объектам хозяйственной деятельности.
К объектам хозяйственной деятельности предъявляются требования, касающиеся
территории,
внутренней планировки и отделки,
оборудования,
санитарно-технических устройств
содержания.

## Slide 7: Санитарные Требования к территории объекта хозяйственной деятельности
Территория должна быть достаточного размера, располагаться на сухом, хорошо проветриваемом и инсолируемом участке с низким стоянием грунтовых вод на расстоянии 50-1000 м от жилой зоны.
Плотность застройки территории должна составлять 20-65%,
площадь озеленения - не менее 15% всего участка.

## Slide 8: На территории объектов выделяются зоны
производственных корпусов,
административных зданий,
складских помещений,
хозяйственная зона

## Slide 9: Санитарно-техническое благоустройство предприятий
Вентиляция
Отопление
Освещение
Водоснабжение
Очистка от твердых и жидких отходов

## Slide 10: Производственная вентиляция
система санитарно-технических устройств и сооружений для удаления загрязнителей из помещений, подачи чистого воздуха и поддержания оптимальной температуры, влажности и скорости движения воздуха.
Вентиляция должна быть
эффективной,
безопасной,
регулируемой,
не создающей шума.

## Slide 11: Классификация производственной вентиляции
по принципу действия:
местная и общая вытяжная
Приточная
приточно-вытяжная.
характеру движущих сил:
естественная,
искусственная.
по организации:
обеспечивающая организованный и полный обмен (приточно-вытяжная естественная, или аэрация, и приточно-вытяжная механическая),
обеспечивающая организованный, но частичный обмен воздуха (рециркуляция),
обеспечивающая полный, организованный, стабильный обмен воздуха (кондиционирование).

## Slide 12: отопление
комплекс оборудования, предназначенного для получения, переноса и передачи необходимого расчетного количества теплоты в обогреваемые помещения.
Требование к отоплению помещений
должно быть регулярным,
достаточным,
равномерным,
не загрязняющим помещение газами, пылью, продуктами ее разложения на нагретых поверхностях,
не создающим шума,
безопасным.

## Slide 13: Виды систем отопления
местное
центральное

## Slide 14: Естественное освещение
освещение помещений прямыми солнечными лучами или рассеянным светом.
Оно должно быть
равномерным,
устойчивым,
достаточным,
неблеским.
В зависимости от направления света различают
боковое
верхнее
комбинированное естественное освещение.

## Slide 15: Искусственное освещение по функциональному назначению
рабочее,
аварийное,
эвакуационное,
охранное.
Оно должно быть
равномерным,
устойчивым,
достаточным,
неблеским,
его спектральный состав должен максимально соответствовать солнечному свету.

## Slide 16: При искусственном освещении в качестве источников света применяются:
лампы накаливания,
газоразрядные лампы.

## Slide 17: Водоснабжение
На объектах оборудуется:
1. хозяйственно-питьевое
2 . производственное
3. Противопожарное водоснабжение -

## Slide 18: Очистка объектов от жидких и твердых отбросов
комплекс плановых санитарных, санитарно-технических и хозяйственных мероприятий, направленных на охрану здоровья работников и создание благоприятных условий труда.
Она включает сбор, удаление, обезвреживание и утилизацию жидких и твердых отбросов.
Очистка от жидких отбросов осуществляется по вывозной и сплавной (канализационной) системам.
Очистка от твердых отбросов осуществляется по планово-подворной системе.

## Slide 19: Санитарная характеристика физических вредных производственных факторов включает:
дискомфортный микроклимат,
повышенный уровень шума, вибрации, ультразвука и инфразвука,
повышенное или пониженное барометрическое давление,
повышенный уровень электромагнитного, ионизирующего, ультрафиолетового или лазерного излучений

## Slide 20: Микроклимат
климат ограниченного пространства.
Различают:
комфортный
дискомфортный

## Slide 21: Основные параметры производственного микроклимата
температура воздуха
относительная влажность,
подвижность воздуха.

## Slide 22: Температура воздуха
определяется количеством находящегося в нем тепла.
Биологическое действие температуры обусловлено влиянием на терморецепторы кожи.
Оптимальной для человека является температура 18-20оС

## Slide 23: Влажность воздуха
определяется содержанием в нем водяных паров.
Биологическое действие влажности заключается во влиянии на терморегуляцию.
Оптимальной является относительная влажность 5010%.

## Slide 24: Движение воздуха
в помещении зависит от тепловых потоков, влияния наружного ветра, работы электродвигателей, машин, механизмов.

## Slide 25: Производственный шум
это совокупность звуков различной интенсивности и частоты, беспорядочно изменяющихся во времени, возникающих в производственных условиях и вызывающих у работающих неприятные субъективные ощущения.

## Slide 26: Инфразвук
механические колебания, распространяющиеся в упругой среде с частотой менее 20 Гц.
Уровни инфразвука на рабочем месте не должны превышать 105 дБ на частоте 2-16 Гц, 102 дБ на частоте 31,5 Гц.

## Slide 27: Вибрация
механические колебательные движения, непосредственно передаваемые телу человека или отдельным его участкам.
Различают
общую
локальную
и комбинированную вибрацию.

## Slide 28: Ультрафиолетовое излучение
это электромагнитное излучение в оптической области в диапазоне 200-400 нм.

## Slide 29: Ионизирующие излучения
излучения, которые способны прямо или косвенно ионизировать среду, то есть создавать в ней ионы разного знака.
К ним относятся поток α- и β-частиц, нейтронов, протонов, γ- и рентгеновское излучение.

## Slide 30: Лазерное излучение
оптическое излучение большой мощности в определенной узкой области длины волны.
Оно может генерироваться в диапазоне длин волн от 0,2 до 1000 мкм.

## Slide 31: Санитарная характеристика химических вредных производственных факторов.
Вредное вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

## Slide 32: Классы опасности вредных веществ
1-й класс - вещества чрезвычайно опасные
2-й класс - вещества высокоопасные
3-й класс - вещества умеренно опасные
4-й класс - вещества малоопасные

## Slide 33: Пути поступления вредных веществ в организм человека
Ингаляционный
Пероральный
Перкутанный

## Slide 34: Санитарная характеристика биологических вредных производственных факторов.
Биологические вредные производственные факторы
могут привести к возникновению у работающих заболеваний, вызванных микроорганизмами - бактериями, вирусами, риккетсиями, спирохетами, грибами, актиномицетами, простейшими и продуктами их жизнедеятельности, а также заболеваний, вызванных макроорганизмами - животными, растениями, человеком и продуктами их жизнедеятельности.

## Slide 35: Патогенные микроорганизмы могут обусловить развитие заразных болезней
бактериальной
вирусной
грибковой
протозоозной
гельминтозной природы

## Slide 36: Работающие могут заразиться:
воздушно-капельным путем
воздушно-пылевым
водным
алиментарным
В медицинских учреждениях возможно заражение персонала от больных.

## Slide 37: Санитарная характеристика психофизиологических вредных производственных факторов.
Психофизиологические факторы включают:
тяжесть труда
напряженность труда