## Slide 1: Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека
Группа МД 15
Цынгунов С

## Slide 2
К антропометрическим характеристикам человека относятся статические характеристики — размеры тела человека и его отдель­ных частей (головы, ног, рук, кистей, стоп, ширина плеч, таза и т.п.) и динамические характеристики— возможные углы поворота от­дельных частей тела, зоны досягаемости.

## Slide 3
Таблица 3.1 Размеры зон досягаемости рук человека (рис. 3.3), мм
Номер позиции | В вертикальной плоскости |  | В горизонтальной плоскости | 
на рис. 3.3 | для женщин | для мужчин | для женщин | для мужчин
1 | 1400 | 1550 | 1370 | 1550
9 | 1100 | 1350 | 1100 | 1350
3 | 730 | 800 | 660 | 720
4 | 430 | 500 | 200 | 240
5 | 630 | 700 | 200 | 240
6 | 1260 | 1400 | 300 | 335
7 | 680 | 770 | 480 | 550
8 | 720 | 800 | — | —

## Slide 4
Информационные зоны визуального поля обзора человека пред­ставлены на рис. 3.4 и определяются полями зрения, размеры кото­рых выражаются углами зрения. Время некоторых сенсомоторных ре­акций человека представлены в табл. 3.2, 3.3.

## Slide 5
Информационные
зоны визуального поля:
а - при повороте глаз;
б- при повороте головы;
в - при повороте головы и глаз

## Slide 6
В процессе управ­ления человек обяза­тельно должен прила­гать некоторые усилия к органам управления, так как отсутствие уси­лий (при кнопочном управлении) дезориен­тирует человека, лишает его уверенности в пра­вильности выполненно­го действия.
Однако прилагае­мые к органам управле­ния усилия должны быть совместимы с биохими­ческими параметрами человека. В табл. 3.4 приведены средние по­казатели силы некото­рых мышечных групп человека

## Slide 7: №95. Организация рабочего места оператора
Организация рабочего места, конструкция органов контроля и управления должны учитывать антропометрические, сенсомоторные, биомеханические и психофизиологические характеристики человека. Важное эргономическое значение имеет рабочая поза человека. Рабочая поза «стоя» требует больших энергетических затрат и приво­дит к быстрому утомлению. Рабочая поза «сидя» менее утомительна, и она более предпочтительна. Проекция центра тяжести тела человека

## Slide 8: Таблица 3.2
Характер движения |  | Время выполнения, с
Движение пальцами |  | 0,17
Движение ладонью |  | 0,33
Нажатие рукой, ногой (на педаль) |  | 0,72
Сгибание и разгибание ноги |  | 1,33
Сгибание и разгибание руки |  | 0,72
Ходьба (один шаг) |  | 0,61
Поворот корпуса на 45-..90°: сидя стоя, с приставлением второй ноги к первой |  | 0,72 1,34
Приседание: движение вниз движение вверх |  | 1,25 1,56
Установка предмета: без точного положения в точное положение |  | 0,36 0,55

## Slide 9: Таблица 3.3 Время реакций на некоторые типы раздражителей
Рефлекторные реакции | Время реакции, с
На световое раздражение | 0,16...0,22
На слуховое раздражение | 0,14...0,16
На болевое раздражение: электрокожное тепловое | 0,10...0,12 0,36...0,40
Группа мышц | Среднее значение силы, Н | 
 | мужчин | Женщин
Кисть (сжатие |  | 
динамометра): |  | 
правая рука | 386 | 225
левая рука | 362 | 204
Бицепс: |  | 
правая рука | 279 | 136
левая рука | 268 | 130
Кисть (сгибание): |  | 
правая рука | 279 | 217
левая рука | 266 | 207
Кисть (разгибание): |  | 
правая рука | 119 | 90
левая рука | 109 | 83
Стан (мышцы, |  | 
Выпрямляющие | 1231 | 710
согнутое туловище) |  | 

## Slide 10: И неустойчивой (в и г) позах: а, в — стоя; б, г — сидя
. Минимальное про­странство рабочего места, необходимое для выполнения работы при различных положениях тела, указано на рис. 3.7.
В противном случае положение тела человека будет неустойчи­вым и потребует значительных мышечных усилий. Это может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата (например, ис­кривление позвоночника), быстрому утомлению, травме. Составной частью рабочего места в положении «сидя» является рабочее кресло оператора. Кресло должно соответствовать антропометрическим данным человека и, при необходимости, учитывать поправки на спецодежду и снаряжение. Основные геометрические параметры рабочих кресел стандартизованы. Целесообразно применять кресла с регулируемыми параметрами (высотой, углом наклона спинки), чтобы приспособить их под антропометрические характеристики конкретного человека.

## Slide 12
Ножные и ручные органы управления должны соответствовать по прилагаемым усилиям биохимическим характеристикам человека и в зависимости от частоты их использования располагаться в соот­ветствующих зонах досягаемости. Усилия на органы управления не должны быть слишком маленькими, чтобы человек мог контролиро­вать выполняемое им движение. В то же время слишком большие усилия приводят к быстрой усталости и перенапряжению мышц. Для органов управления различного типа существуют рекомендации по оптимальным прилагаемым силам.
Устройства визуальной информации оператора в зависимости от частоты их использования также должны располагаться в соответ­ствующих зонах визуального поля человека. При частом использова­нии приборы должны располагаться в пределах оптимальных углов обзора, при редком — в пределах максимальных углов обзора.
Цветовая раскраска, размеры органов управления должны со­ответствовать психофизиологическим и антропометрическим харак­теристикам человека, освещенности на рабочем месте и другим ха­рактеристикам световой среды.