Дата 06.04.2020

Группа МД-19

Урок физики

Тему « Электрический ток в различных средах. Электронная проводимость металлов ».

Цель урока: разъяснить физическую природу электрической проводимости  веществ с точки зрения электронной теории; привить интерес к науке физике: история открытий, классические опыты и учёные-физики; воспитывать самостоятельность, ответственное отношение  к учёбе, стремление к самообразованию.

План урока:

- Объяснение нового материала по опорному конспекту.

- Разбор и решение задачи по предложенному алгоритму.

- Домашнее задание.

Объяснение нового материала (лекция):

1. Электрическая проводимость представляет собой способность веществ проводить электрический ток под действием внешнего электрического поля. Обозначается σ=1/ρ. Единица измерения (Ом*м)-1.

По физической природе зарядов – носителей электрического тока электропроводность подразделяют на:

а) электронную (чисто электронную, чисто дырочную и электронно-дырочную);

б) ионную (катионную, анионную, смешанную анионную и катионную);

в) смешанную (электронно-ионную).

- Для каждого вещества при заданных условиях характерна определённая зависимость силы тока от разности потенциалов.

- По удельному сопротивлению вещества принято делить на:

а) проводники ( ρ <10-6 Ом*м),

б) диэлектрики ( ρ >108 Ом*м),

в) полупроводники ( 108 Ом*м > ρ > 10-6 Ом*м).

Однако такое деление условно, так как под воздействием ряда факторов (нагревание, облучение, примеси) удельное сопротивление веществ и их вольтамперная характеристика изменяются, и иногда очень существенно.

4) Поговорим подробнее о проводимости металлов.

2.Опыты, подтвердившие Электронную проводимость металлов

Опыт К.Рикке (1901 год):

Три предварительно взвешенных цилиндра (два медных и один алюминиевый) Рикке сложил отшлифованными торцами так, что алюминиевый оказался между медными. Затем цилиндры были включены в цепь постоянного тока: через них в течение года проходил большой ток (ток, питавший городскую трамвайную сеть). За это время через цилиндры прошёл электрический заряд, равный приблизительно 3,5 млн Кл. Вторичное взвешивание цилиндров, показало, что масса цилиндров в результате опыта не изменилась. При исследовании соприкасавшихся торцов под микроскопом было установлено, что имеются лишь незначительные следы проникновения металлов, которые не превышают результатов обычной диффузии атомов в твёрдых телах. Результаты опыта свидетельствовали о том, что в переносе зарядов в металлах ионы не участвуют.

Опыты Мандельштама Л.И. и Папалекси Н.Д. (1913 год – Советский Союз) и Т.Стюарт и Р.Толмен (1916 год - США):

Суть опытов сводится к тому, что на катушку наматывают проволоку, концы которой припаивают к двум металлическим дискам, изолированным друг от друга. К концам дисков при помощи скользящих контактов присоединяют гальванометр. Катушку приводят в быстрое движение, а затем резко останавливают. После резкой остановки катушки свободные заряженные частицы некоторое время движутся относительно проводника по инерции и, следовательно, в катушке возникает электрический ток. Ток существует незначительное время, так как из-за сопротивления проводника заряженные частицы тормозятся и упорядоченное движение частиц, образующее ток, прекращается. Направление тока говорит о том, что он создаётся движением отрицательно заряженных частиц. В этих опытах учёным удалось измерить удельный заряд частиц, создающих ток. Он оказался равным 1,8*1011 Кл/ кг. Эта величина совпадает с отношением заряда электрона к его массе  е/m, найденным ранее из других опытов.

Ом Георг Симон (1787-1854) немецкий физик. Работал школьным учителем. Он открыл закон зависимости силы тока от напряжения для участка цепи, а также закон, определяющий силу тока в замкнутой цепи. Чувствительный прибор для измерения силы тока он изготовил сам. В качестве источника напряжения Ом использовал термопару: два спаянных вместе проводника из различных металлов. Увеличивая разность температур спаев, Ом менял напряжение, которое пропорционально этой разности температур. Кроме того Ом нашёл зависимость сопротивления проводника от длины и площади его поперечного сечения.

5. Основы электронной теории электропроводности металлов.

На основе этих и других опытов П.Друде в 1900 году создал теорию электропроводности металлов, в основе которой лежат следующие допущения:

а) свободные электроны в металле ведут себя как молекулы идеального газа; «электронный газ» подчиняется законам идеального газа;

б) движение свободных электронов в металле подчиняется законам классической механики Ньютона;

в) свободные электроны в процессе их хаотического движения сталкиваются не между собой (как молекулы идеального газа), а с ионами кристаллической решётки;

г) при столкновениях электронов с ионами электроны передают ионам свою кинетическую энергию полностью.

6. Вывод закона Ома из электронной теории.

Надо сказать, что теория П.Друде – весьма упрощённое представление об электронной проводимости в металле как об идеальном электронном газе, потому что она:

во-первых, не раскрывает природу зависимости электрического сопротивления от абсолютной температуры,

во-вторых, классическая механика Ньютона также не может здесь применяться, иначе по закону сохранения энергии (m*v2/2=3*k*T/2) мы получим температуру порядка 105 – 106 К. Такая температура существует внутри звёзд, а движение электронов в металле подчиняется законам квантовой механики.

Тем не менее, используя эту теорию, можно теоретически получить основной закон, связывающий силу тока в металлическом проводнике с напряжением на его концах.

Электроны под влиянием постоянной силы, действующей на них со стороны электрического поля, приобретают определённую скорость упорядоченного движения. Эта скорость в дальнейшем со временем не увеличивается, так как со стороны ионов кристаллической решётки на электроны действует некоторая тормозящая сила. В результате получаем такую логическую цепочку взаимосвязанных физических величин:

Таким образом, сила тока пропорциональна разности потенциалов на концах проводника I~U. В этом состоит качественное объяснение закона Ома на основе электронной теории проводимости металлов.

7. Вольт-амперная характеристика металлов.

Вольт-амперная характеристика металлов выглядит как прямая линия, исходящая из начала координат с определённым углом наклона к оси напряжений, зависящим от сопротивления проводника:

ctg α = U/ I = R.

R2>R1.

3.Закрепление знаний, умений, навыков.

Решение задачи:

Катушка намотана из медного провода массой 1 кг и сечением 0,1 мм2. Разность потенциалов на её концах 110 В. Определите скорость дрейфа электронов проводимости и среднюю силу, с которой электрическое поле действует на один электрон. Сравните скорость дрейфа электронов со скоростью распространения электромагнитного взаимодействия в вакууме.

Д/З: Решить задачу самостоятельно, по алгоритму,  применив известные вам формулы формулы

Алгоритм решения задачи:

Дано:

m=1 кг

S= 0,1 мм2

U=110 B

ρус=1,7*10-2 Ом*мм2/м

m(Cu)=64 а.е.м.

|е|=1,6*10-19 Кл

с=3*108м/с

NA=6,02*1023 моль-1

ρпл= 8,9*103 кг/м3

v=?

F=?

§111, 112, вопросы после параграфов. Опорный конспект переписать в тетрадь.

Литература:

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. Учебник для 10 класса. М., «Просвещение», 2003.

Ответы на вопросы и  решение задачи отправить на эл. Почту

Приложение. Опорный конспект по теме: «Электрическая проводимость различных веществ».

|  | Проводники |
| --- | --- |
|  | металлы | жидкие | полупроводники | газы |
| 1.Свободные носители элект-рического заряда | электроны | ионы | Электроны+дырки | Ионы+электроны |
| 2. Вольт-амперная характеристика | I U | I U | I 0 U | I U |
| 3.Прохождение электрического тока по проводнику | Не сопровождается переносом вещества | Сопровождается переносом вещества | Не сопровождается переносом вещества | Сопровождается переносом вещества. |
| 4.Удельное сопротивление вещества | ρ<10-6 Ом* м | …. | 10-6<ρ< 108Ом*м | В обычных усло-виях газы – диэ-лектрики с ρ>108 Ом*м |
| 5.Зависимость сопротивления от температуры | ρ ρ0 0 T | ρ 0 T | ρ 0 T | ρ 0 T |

# Text boxes

I= U / R

~

I         ~        v          ~          F            ~             E             ~           U

I=q0*n*v*S ;    F=m*(v-v0)/t;      F=q*E;                 E=U/d;

1

R1

I

α

2

R2

0

U

СИ:

m(Cu)= 1,06*10-25 кг

Решение:

- формула для силы тока, определяемой электрическим зарядом, переносимым через поперечное сечение проводника за единицу времени :I=…

- по закону Ома сила тока I=…

- формула для сопротивления проводника, выраженного через удельное сопротивление и геометрические размеры проводника R=…

4) формула для расчёта длины проводника, выраженной через объём и площадь поперечного сечения проводника l=…

5) формула для расчёта объёма проводника, выраженного через массу и плотность меди V=…

6)формула для расчёта концентрации электронов n=….,

где N – число электронов в указанной массе медного провода (считаем медь одновалентной), N=…

7) подставляя в формулу для v все перечисленные данные, получаем v=…

8)сравним v  со скоростью с.

9) сила, действующая на заряд со стороны электрического поля с напряжённостью Е, равна F=…