Урок 121. Составление графиков проведения осмотров различного оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией.

Обходы и осмотры воздушных линий электропередачи (ВЛ)

напряжением 0,38-20 кВ.

При техническом обслуживаниивыполняются обходы, осмотры, проверки электроустановок, необходимые измерения иотдельные виды работ по устранению повреждений и неисправностей; дефекты,вызывающие угрозу безопасности населения и персонала ПЭС, возникновения пожара,нарушения электроснабжения потребителей, устраняются незамедлительно.

Перечень основных работ по техническому обслуживаниюэлектрических сетей 0,38-20 кВ и сроки их проведения СО34.20.662-98 (РД 153-34.3-20.662-98)приведены в таблицах 5.2

Таблица 5.2 Перечень основных работ по техническому обслуживанию ВЛ 0,38-20 кВ

| Наименование работы | Сроки проведения |
| --- | --- |
| Осмотр ВЛ |
| 1. Периодический осмотр всей ВЛ электромонтерами | Не реже 1 раза в год, по годовому план-графику технического обслуживания |
| 2. Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков) инженерно-техническим персоналом | Не реже 1 раза в год |
| 3. Осмотр ВЛ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом, совмещается с проверкой загнивания деревянных деталей опор, закрепления крюков, состояния изоляторов, проводов, определением состояния железобетонных опор и приставок | В течение года, предшествующего капитальному ремонту |
| 4. Верховой осмотр | По мере необходимости |
| 5. Внеочередной осмотр после стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок | После стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок |
| 6. Осмотр, связанный отключением ВЛ | По мере необходимости |
| 7. Осмотр после успешного повторного включения | По мере необходимости |
| 8. Осмотр инженерно-техническим персоналом с составлением акта | После капитального ремонта |

Осмотры ВЛ производят для выявления возникающих на них дефектов и неполадок, дальнейшего их устранения и обеспечения нормальной работоспособности линий.

Периодические осмотры. Периодические осмотры ВЛ напряжением 6... 750 кВ выполняют электромонтеры не реже одного раза в год.

Верховые осмотры. При осмотрах с земли не всегда удается проверить состояние верхней части опоры, узлов крепления гирлянд к опоре, гирлянд изоляторов с арматурой и мест крепления грозозащитных тросов. Поэтому на ВЛ напряжением 35 кВ и выше с периодичностью не реже одного раза в 6 лет производится верховой осмотр линий с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах.

Периодические и внеочередные осмотры производятся путем обхода, а также с использованием наземных транспортных средств (бригадный осмотр, когда обходчиков развозят в конец линии и потом собирают их), самолетов, вертолетов. Лица, выполняющие осмотры, обязаны на месте принять все возможные меры для устранения обнаруженных нарушений Правил охраны электрических сетей и принятых соответствующих решений местных органов власти, а также немедленно доложить руководству или дежурному диспетчеру ПЭС (РЭС) о неисправностях, которые могут привести к повреждению ВЛ.

Задание:

Составить годовой график периодических осмотров ВЛ 0,38-20 кВ электромонтерами для ВЛ:

ВЛ-10кВ Г-4 (последний осмотр проводился в марте 2019г.),

ВЛ-10 кВ Г-1 (последний осмотр проводился в июне 2019г.),

ВЛ-10 кВ Г-2  (последний осмотр проводился в августе 2019г.),

ВЛ-0,4 кВ №1 (последний осмотр проводился в сентябре 2019г.),

ВЛ-0,4 кВ №2 (последний осмотр проводился в апреле 2019г.),

ВЛ-0,4 кВ №3 (последний осмотр проводился в мае 2019г.)

График составить по форме:

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ________________________________ ________________________________ ПЭС наименование __________________ дата, подпись, ф.и.о. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ГРАФИК

осмотров ВЛ 0,38-20 кВ  Гусиноозерского РЭС

на_2020 г.

| Наименование объекта электросети |  | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | декабрь |  |
|  |  |  | план | факт | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |
| ВЛ 6-20 кВ |  |
| ВЛ 0,38 кВ |  |

Начальник____________________________________________________________РЭС

наименование

________________________________________________________________________

(дата, подпись, ф.и.о.)