## Slide 1: Правила безопасности при работе с электроинструментами.

## Slide 2: Электроинструменты
Электроинструмент – инструмент, работающий от аккумулятора или от сети.
Перед проведением работ, ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите правила техники безопасности при использовании электроинструмента, изложенные в руководстве по эксплуатации на данный электроинструмент.

## Slide 3: Перед началом работы необходимо:
1. Убедиться в исправном состоянии инструмента:
1.1. Сетевой шнур не должен иметь перегибов и повреждений изоляции, аккумулятор должен быть надёжно установлен и зафиксирован.
1.2. Вилка должна соответствовать сетевой розетке, запрещается использовать переходники.
1.3. Защитные кожухи и ограждения, должны находиться в исправном состоянии, и надёжно крепиться на предусмотренных для этого местах, а также иметь достаточный ход для регулировки (при наличии).
1.4. Зажимные и установочные элементы не должны иметь сработанных или повреждённых поверхностей.
2. Застегнуть обшлага рукавов, убрать свободные и свисающие края одежды, длинные волосы убрать под головной убор.

## Slide 4: Во время работы необходимо:
1. Использовать средства индивидуальной защиты для соответствующих видов работ:
1.1. Работы с выделением пыли – респиратор.
1.2. Работы с образованием отлетающих частиц – защитные очки или панорамная маска.
1.3. Работы, сопровождающиеся повышенным уровнем шума – шумозащитные наушники или бируши.
2. Перед тем, как приступить к работе, опробовать электроинструмент на холостом ходу (без нагрузки).
3. Располагать электроинструмент таким образом, чтобы при возможной поломке закреплённого режущего инструмента или насадки, не оказаться на траектории летящих обломков.
.

## Slide 5
4. Располагать сетевой шнур на достаточном расстоянии от источников тепла, влаги, масла, движущихся частей и острых краёв.
5. Использовать только инструмент и оснастку, рекомендованные производителем данного электроинструмента.
6. Отключать электроинструмент от источника питания при перерывах в работе, перед регулировкой, а также перед сменой режущего инструмента и насадок.
7. Перед пуском электроинструмента, снимать все гаечные, регулировочные и другие ключи после выполнения установок и регулировок.
8. В случае падения электроинструмента, внимательно осмотреть его и рабочую насадку и, удалив посторонних из рабочей зоны, опробовать электроинструмент на холостом ходу на максимальной мощности, в течение не менее, чем одной минуты. Стоять при этом нужно в стороне от плоскости возможного разлёта осколков при поломке насадки

## Slide 6: Во время работы запрещается:
. 1. Пользоваться электроинструментом во взрыво- и пожароопасной средах: при наличии газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
2. Допускать посторонних лиц к месту производства работ.
3. Производить работы в утомлённом состоянии или состоянии какого-либо вида опьянения, а также под воздействием препаратов, притупляющих внимание и быстроту реакции.
4. Использовать электроинструмент с неисправным выключателем.

## Slide 7
5. Использовать инструмент и оснастку, не рекомендованные производителем данного электроинструмента. 6. Включать электроинструмент во время переноски (перемещения).
7. Использовать сетевой шнур для переноски электроинструмента и извлечения вилки из розетки.
8. Оставлять электроинструмент без присмотра.

## Slide 8: По окончании работы:
1. Отключить электроинструмент от источника питания.
2. Очистить его от грязи и пыли.
3. Хранить электроинструмент следует в местах и условиях, недоступных для детей и исключающих его использование посторонними лицами.
Помните! Ваша безопасность – в Ваших руках.